## Slide 1: Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 2 : Η εξέλιξη και η απόδοση των υπολογιστών
Φώτης Βαρζιώτης
Ελληνική Δημοκρατία
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

## Slide 2
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 1 : Η εξέλιξη και η απόδοση των υπολογιστών
Φώτης Βαρζιώτης
Καθηγητής Εφαρμογών
Άρτα, 2015
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 4: Χρηματοδότηση
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

## Slide 5: ENIAC - εισαγωγή
Electronic Numerical Integrator And Computer
Eckert and Mauchly
University of Pennsylvania
Ανάπτυξη πινάκων εμβέλειας και τροχιάς για νέα όπλα
Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1943
Ολοκληρώθηκε το 1946
Μετά το τέλος του πολέμου
Χρησιμοποιήθηκε έως το 1955

## Slide 6: ENIAC – Λεπτομέρειες
Δεκαδικό (όχι δυαδικό)
20 αθροιστές των 10 ψηφίων
Χειροκίνητος προγραμματισμός
18,000 λυχνίες κενού
30 τόνοι
140 τετραγωνικά μέτρα
140 kW ηλεκτρικής ισχύος
5,000 προσθέσεις / δευτερόλεπτο

## Slide 7: von Neumann/Turing
Έννοια του αποθηκευμένου προγράμματος
Κύρια μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων και εντολών
ALU ικανή να χειρίζεται δυαδικά δεδομένα
Μονάδα ελέγχου ικανή να ερμηνεύει τις εντολές που βρίσκονται στη μνήμη και να τις εκτελεί
Εξοπλισμός εισόδου / εξόδου, ο οποίος λειτουργεί μέσω της μονάδας ελέγχου
Princeton Institute for Advanced Studies (IAS)
Ολοκληρώθηκε το 1952

## Slide 8: Δομή του υπολογιστή von Neumann

## Slide 9: IAS – Λεπτομέρειες1/2
1000 x 40 bit λέξεις
  Αριθμοί σε δυαδική μορφή (1 bit πρόσημο + 30 bit μέτρο)
  2 x 20 bit εντολές (Για κάθε εντολή: 8-bit Κώδικας πράξης + 12-bit διεύθυνση  Θέση μνήμης (0-999))
  Καταχωρητής Αθροιστή
  Καταχωρητής Δείκτη Πολλαπλασιαστή

## Slide 10: IAS – Λεπτομέρειες2/2
Σετ καταχωρητών (για αποθήκευση πλιροφορίας στη CPU)
  Ενδιάμεσος καταχωρητής μνήμης
  Καταχωρητής διεύθυνσης μνήμης
  Καταχωρητής εντολών
  Προσωρινός καταχωρητής εντολών
  Απαριθμητής προγράμματος
  Καταχωρητής Αθροιστή
  Καταχωρητής Δείκτη Πολλαπλασιαστή

## Slide 11: Λεπτομερής Δομή IAS

## Slide 12: Οι εμπορικοί υπολογιστές
1947 - Eckert-Mauchly Computer Corporation
UNIVAC I (Universal Automatic Computer)
Χρήση: Υπηρεσία απογραφής για τους υπολογισμούς του 1950
Έγινε μέρος της Sperry-Rand Corporation
Τέλη της δεκαετίας το 1950 - UNIVAC II
  Ταχύτερος
  Μεγαλύτερη μνήμη

## Slide 13: IBM
Εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων με χρήση διάτρητων καρτών
1953 - Ο 701
  Ο πρώτος υπολογιστής της IBM με αποθηκευμένο πρόγραμμα
  Επιστημονικές εφαρμογές
1955 – Ο 702
  Εμπορικές εφαρμογές
Οδήγησαν στη σειρά 700/7000 που καθιέρωσαν την IBM

## Slide 14: Transistors
Αντικατέστησαν τις λυχνίες κενού
Μικρότερο
Φθηνότερο
Εκλύει λιγότερη θερμότητα κατά τη λειτουργία
Εξάρτημα στερεάς κατάστασης
Κατασκευάζεται από πυρίτιο
Εφευρέθηκε το 1947 στα εργαστήρια Bell
William Shockley et al.

## Slide 15: Transistor Based Computers
Υπολογιστές δεύτερης γενιάς
Οι εταιρείες NCR & RCA κατασκεύασαν τους πρώτους υπολογιστές με transistors.
Ακολούθησε η IBM με τη σειρά 7000
DEC - 1957
  Παρήγαγε τον PDP-1 (ο 1ος μίνι υπολογιστής)

## Slide 16: Microelectronics
Κυριολεκτικά – “Μικρού μεγέθους ηλεκτρονικά κυκλώματα”
Ένας υπολογιστής αποτελείται από πύλες, κύτταρα μνήμης και διασυνδέσεις
Τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν μέσω της τεχνολογίας των ημιαγωγών
Π.χ Φέτα Πυριτίου

## Slide 17: Γενιές Υπολογιστών1/2
Λυχνίες κενού - 1946-1957
Transistor - 1958-1964
Small scale integration – 1965..
  Έως 100 εξαρτήματα ανά chip
Medium scale integration - ..1971
  100-3,000 εξαρτήματα ανά chip
Large scale integration - 1971-1977
  3,000 - 100,000 εξαρτήματα ανά chip

## Slide 18: Γενιές Υπολογιστών2/2
Very large scale integration - 1978 έως Σήμερα
  100,000 - 100,000,000 εξαρτήματα ανά chip
Ultra large scale integration
  Πάνω από 100,000,000 εξαρτήματα ανά chip

## Slide 19: Moore’s Law1/2
Ολοένα αυξανόμενη πυκνότητα ολοκλήρωση εξαρτημάτων σε ένα chip
Gordon Moore – Συνιδρυτής της Intel
Ο αριθμός των transistors πάνω σε ένα chip θα διπλασιάζεται κάθε χρόνο
Από τη δεκαετία του 1970 ο ρυθμός ανάπτυξης έχει μειωθεί λίγο..
  Ο αριθμός των transistors σε ένα chip διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες
Το κόστος ενός chip παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο

## Slide 20: Moore’s Law2/2
Μεγαλύτερη πυκνότητα ολοκλήρωσης  μικρότερο μήκος διαδρομής ηλεκτρικού σήματος  αυξημένη ταχύτητα λειτουργίας
Μικρότερο μέγεθος υπολογιστή, μεγαλύτερη ευελιξία
Σημαντική μείωση στις απαιτήσεις ισχύος και ψύξης
Λιγότερες και πιο αξιόπιστες διασυνδέσεις

## Slide 21: Ρυθμός αύξησης στην πυκνότητα ολοκλήρωσης της CPU

## Slide 22: IBM 360 series1/2
1964
Αντικατέστησε (& ήταν ασύμβατος με) την σειρά 7000
Η πρώτη οικογένεια συμβατών υπολογιστών
  Παρόμοιο ή πανομοιότυπο σύνολο εντολών
  Παρόμοιο ή πανομοιότυπο O/S
  Αυξανόμενη ταχύτητα
  Αυξανόμενος αριθμός θυρών I/O

## Slide 23: IBM 360 series2/2
  Αυξανόμενο μέγεθος μνήμης
  Αυξανόμενο κόστος
Multiplexed switch structure

## Slide 24: DEC PDP-81/2
1964
Το πρώτο minicomputer (από τη φούστα mini!)
Δεν απαιτούσε ένα κλιματιζόμενο δωμάτιο
Αρκετά μικρό για να τοποθετηθεί σε πάγκο εργαστηρίου

## Slide 25: DEC PDP-82/2
$16,000
  $100k+ for IBM 360
Embedded applications & OEM
Δομή διαύλου

## Slide 26: DEC - PDP-8 Bus Structure
OMNIBUS
Console
Controller
CPU
Main Memory
I/O
Module
I/O
Module

## Slide 27: Η μνήμη με ημιαγωγούς1/2
1970
Εταιρεία “Fairchild”
Διαστάσεις ενός μαγνητικού πυρήνα
  π.χ. αποθήκευση 1 bit σε ένα μαγνητικό πυρήνα
Αποθηκεύει 256 bits

## Slide 28: Η μνήμη με ημιαγωγούς2/2
Μη καταστροφική ανάγνωση
Πολύ ταχύτερη
Η χωρητικότητα διπλασιάζεται σχεδόν κάθε χρόνο

## Slide 29: Intel1/2
1971 - 4004
  Ο πρώτος μικροεπεξεργαστής
  Όλα τα εξαρτήματα μιας CPU τοποθετήθηκαν σε ένα chip
  4 bit

## Slide 30: Intel2/2
Ακολούθησε το 1972 ο 8008
  8 bit
  Ειδικού σκοπού
1974 - 8080
  Ο πρώτος μικροεπεξεργαστής γενικής χρήσης της INTEL

## Slide 31: Speeding it up
Pipelining
On board cache
On board L1 & L2 cache
Πρόβλεψη διακλάδωσης
Ανάλυση ροής δεδομένων
Εκτέλεση μέσω υπόθεσης

## Slide 32: Ισορροπία στην απόδοση
Αυξανόμενες ταχύτητες επεξεργαστή
Αυξημένη χωρητικότητα μνήμης
Η ταχύτητα της μνήμης (ή και του διαύλου) υπολείπεται της ταχύτητας των επεξεργαστών

## Slide 33: Χαρακτηριστικά DRAM και Επεξεργαστή

## Slide 34: Χρήση της DRAM

## Slide 35: Λύσεις1/2
Άυξηση του αριθμού bit που ανακτώνται κάθε φορά
  Ευρύτερη DRAM παρά “βαθύτερη”
Αλλαγή στις διεπαφές της DRAM (ενδιάμεσα στάδια
  Cache

## Slide 36: Λύσεις2/2
Μείωση της συχνότητας πρόσβασης στη μνήμη
  Πιο περίπλοκη cache και cache on chip
Αύξηση του εύρους ζώνης λειτουργίας των διασυνδέσεων
  Ταχύτεροι δίαυλοι
  Ιεράρχηση διαύλων

## Slide 37: Εξέλιξη έως τον Pentium1/6
8080
  1ος γενικής χρήσης μικροεπεξεργαστής
  Δίαυλος 8 bit
  Χρησιμοποιήθηκε στον πρώτο PC – Altair
8086
  Αρκετά ισχυρότερος
  16 bit
  Cache εντολών, prefetchιng περιορισμένου αριθμού εντολών
  8088 (εξωτερικός δίαυλος 8 bit) Χρησιμοποιήθηκε στον πρώτο IBM PC

## Slide 38: Εξέλιξη έως τον Pentium2/6
80286
  Πρόσβαση σε μνήμη 16 Mbyte
  Από 1Mb
80386
  32 bit
  Υποστήριξη για multitasking

## Slide 39: Εξέλιξη έως τον Pentium3/6
80486
  Εξελιγμένη cache and pipelining
  built in maths co-processor
Pentium
  Superscalar οργάνωση
  Παράλληλη εκτέλεση πολλών εντολών

## Slide 40: Εξέλιξη έως τον Pentium4/6
Pentium Pro
  Ενισχυμένη superscalar οργάνωση
  Επιθετική χρήση της μετονομασίας καταχωρητών (ενίσχυση της παραλληλίας)
  Προβλέψεις διακλάδωσης
  Ανάλυση ροής δεδομένων
  Εκτέλεση μέσω υπόθεσης

## Slide 41: Εξέλιξη έως τον Pentium5/6
Pentium II
  MMX technology
  Επεξεργασία γραφικών, video & audio
Pentium III
  Επιπρόσθετες εντολές κινητής υποδιαστολής για 3D γραφικά
Pentium 4
  Και άλλες εντολές για την βελτίωση των γραφικών

## Slide 42: Εξέλιξη έως τον Pentium6/6
Itanium
  64 bit
  Κεφάλαιο 15
Ιστοσελίδα της Intel για λεπτομερή αναφορά σε επεξεργαστές της

## Slide 43: Πηγές Internet
http://www.intel.com/
  Search for the Intel Museum
http://www.ibm.com
http://www.dec.com
Charles Babbage Institute
PowerPC
Intel Developer Home

## Slide 44: Βιβλιογραφία
William Stallings. (2011). Αρχιτεκτονική & Οργάνωση Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Δημοσθένης Ε. Μπολανάκης. (2011). Αρχιτεκτονική Μικροϋπολογιστών: αρχές προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου και εφαρμογές με το μικροελεγκτή M68HC908GP32, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.
Tanenbaum Andrew S. (1995). Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών μια δομημένη προσέγγιση Συγγραφέας Tanenbaum Andrew S. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Luce T. (1991). Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Gilmore. (1999). Μικροεπεξεργαστές θεωρία και εφαρμογές. Εκδόσεις Τζιόλα.
Predko M. (2000). Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC, Εκδόσεις Τζιόλα.
Μπεκάκος Μ.Π. (1994). Αρχιτεκτονική υπολογιστών & τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας, Εκδόσεις Σταμούλης.

## Slide 45: Σημείωμα Αναφοράς
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Φώτης Βαρζιώτης.
Αρχιτεκτονική υπολογιστών.
Έκδοση: 1.0 Άρτα, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/COMP115/

## Slide 46: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
[1]
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 47
Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Ευάγγελος Καρβούνης
Άρτα, 2015

## Slide 48: Τέλος Ενότητας
Η εξέλιξη και η απόδοση των υπολογιστών