## Slide 1: Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή
Φώτης Βαρζιώτης
Ελληνική Δημοκρατία
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

## Slide 2
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή
Φώτης Βαρζιώτης
Καθηγητής Εφαρμογών
Άρτα, 2015
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 4: Χρηματοδότηση
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

## Slide 5: Η έννοια του προγράμματος
Τα κυκλωματικά προγράμματα δεν είναι ευέλικτα
Διατάξεις γενικής χρήσης μπορούν να υποστηρίξουν ένα σύνολο εφαρμογών όταν οδηγούνται από κατάλληλα σήματα ελέγχου
Για κάθε νέα εφαρμογή δεν αναδιατάσσουμε ένα κυκλωματικό πρόγραμμα αλλά μπορούμε να παρέχουμε ένα νέο σετ σημάτων ελέγχου

## Slide 6: Τι είναι πρόγραμμα?
Μια ακολουθία βημάτων
Σε κάθε βήμα, εκτελείται μια αριθμητική ή λογική λειτουργία
Για κάθε λειτουργία απαιτείται ένα διαφορετικό σετ σημάτων ελέγχου

## Slide 7: Λειτουργικότητα της Μονάδας Ελέγχου
Για κάθε λειτουργία, χρησιμοποιείται ένας μοναδικός κωδικός
  π.χ. ADD, MOVE
Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα δέχεται τον κωδικό και τον μετατρέπει σε ένα σύνολο σημάτων ελέγχου
Έχουμε έναν υπολογιστή!

## Slide 8: Υπομονάδες υπολογιστικού συστήματος
Η Μονάδα Ελέγχου και η Αριθμητική και Λογική Μονάδα (ALU) αποτελούν την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)
Το σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να δέχεται δεδομένα και εντολές και να εξάγει τα αποτελέσματα
  Input/output
Πρόσθετα απαιτείται προσωρινή αποθήκευση του κώδικα (Λογισμικού) και των αποτελεσμάτων
  Κύρια μνήμη

## Slide 9: Υπομονάδες ενός υπολογιστή: Κορυφαίο Επίπεδο

## Slide 10: Κύκλος Εντολής
Δύο βήματα:
  Προσκόμιση (Fetch)
  Εκτέλεση (Execute)

## Slide 11: Κύκλος Προσκόμισης (Fetch Cycle)1/2
Ο Απαριθμητής Προγράμματος (PC) περιέχει την διεύθυνση της επόμενης εντολής που πρόκειται να προσκομιστεί
Ο επεξεργαστής προσκομίζει την εντολή που βρίσκεται στη θέση μνήμης που δείχνει ο PC
Αυξάνει η τιμή του PC
  Εκτός αν η ακολουθία εντολών μεταβληθεί

## Slide 12: Κύκλος Προσκόμισης (Fetch Cycle)2/2
Η εντολή αποθηκεύεται στον καταχωρητή εντολών (IR)
Ο επεξεργαστής ερμηνεύει την εντολή και κάνει την απαιτούμενη ενέργεια

## Slide 13: Κύκλος Εκτέλεσης (Execute Cycle)1/2
Επεξεργαστής - μνήμη
  Μεταφορά δεδομένων μεταξύ CPU και μνήμης
Επεξεργαστής - I/O
  Μεταφορά δεδομένων μεταξύ CPU και υπομανάδας I/O
Επεξεργασία Δεδομένων
  Αριθμητικές και λογικές πράξεις σε δεδομένα

## Slide 14: Κύκλος Εκτέλεσης (Execute Cycle)2/2
Έλεγχος
  Μεταβολή ακολουθίας εκτέλεσης εντολών
  π.χ. jump
Συνδυασμός των παραπάνω

## Slide 15: Παράδειγμα εκτέλεσης προγράμματος

## Slide 16: Κύκλος εντολής – Διάγραμμα Καταστάσεων

## Slide 17: Διακοπές1/2
Μηχανισμός που επιτρέπει στις υπομονάδες ενός υπολογιστή (π.χ. I/O) να διακόπτουν την κανονική λειτουργία του επεξεργαστή
Προγράμματος
  π.χ. overflow, division by zero
Χρονισμού
  Παράγονται από χρονιστή εσωτερικά στον επεξεργαστή
  Εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών σε τακτική βάση

## Slide 18: Διακοπές2/2
I/O
  Από I/O ελεγκτές
Βλάβη υλικού
  π.χ. σφάλμα ισοτιμίας της μνήμης, διακοπή τροφοδοσίας σε υπομονάδα

## Slide 19: Έλεγχος ροής προγράμματος

## Slide 20: Κύκλος Διακοπής1/2
Προστίθεται στον κύκλο εντολής
Ο επεξεργαστής ελέγχει για διακοπές
  Ενεργοποιούνται μέσω ενός σήματος διακοπής
Αν δεν υπάρχει διακοπή, προσκομίζεται η επόμενη εντολή
Αν εκκρεμεί διακοπή:
  Αναστολή εκτέλεσης προγράμματος

## Slide 21: Instruction Cycle with Interrupts

## Slide 22: Μεταφορά ελέγχου μέσω διακοπών

## Slide 23: Ο χρονισμός του προγράμματος Μικρή αναμονή I/O

## Slide 24: Κύκλος εντολής (με διακοπές) - Διάγραμμα Καταστάσεων

## Slide 25: Πολλαπλές Διακοπές1/2
Απενεργοποίηση Διακοπών
  Ο επεξεργαστής θα αγνοεί νέες διακοπές όταν ήδη επεξεργάζεται μια διακοπή
  Οι διακοπές εκκρεμούν και ελέγχονται αμέσως μετά το τέλος της διακοπής που επεξεργαζόταν
  Οι διακοπές εξυπηρετούνται με την σειρά εμφάνισης

## Slide 26: Πολλαπλές Διακοπές2/2
Ορισμός προτεραιοτήτων
  Διακοπές χαμηλής προτεραιότητας μπορούν να διακοπούν από διακοπές υψηλότερης προτεραιότητας
  Όταν επεξεργαστεί η διακοπή με την μεγαλύτερη προτεραιότητα, ο επεξεργαστής επιστρέφει στην προηγούμενη διακοπή

## Slide 27: Πολλαπλές διακοπές - Ακολουθιακά

## Slide 28: Πολλαπλές διακοπές – Με προτεραιότητα

## Slide 29: Χρονική ακολουθία πολλαπλών διακοπών

## Slide 30: Διασύνδεση
Όλες οι υπομονάδες πρέπει να διασυνδέονται μεταξύ τους
Διαφορετικού τύπου σύνδεση για διαφορετικού τύπου υπομονάδες
  Κύρια μνήμη
  I/O
  CPU

## Slide 31: Υπομονάδες Υπολογιστή

## Slide 32: Μνήμη
Λαμβάνει και αποστέλλει δεδομένα
Λαμβάνει διευθύνσεις (θέσεων)
Λαμβάνει σήματα ελέγχου
  Ανάγνωση
  Εγγραφή
  Χρονισμός

## Slide 33: Input/Output Connection1/2
Παρόμοια με την μνήμη από την πλευρά του υπολογιστή
Έξοδος (Ο)
  Λαμβάνει δεδομένα από τον υπολογιστή
  Αποστέλλει δεδομένα στην εξωτερική συσκευή
Είσοδος (I)
  Λαμβάνει δεδομένα από εξωτερική συσκευή
  Αποστέλλει δεδομένα στον υπολογιστή

## Slide 34: Input/Output Connection2/2
Λαμβάνει σήματα ελέγχου από τον υπολογιστή
Αποστέλλει σήματα ελέγχου στην εξωτερική συσκευή
  Π.χ. spin disk
Λαμβάνει διευθύνσεις από τον υπολογιστή
  π.χ. Αριθμός θύρας για αναγνώριση περιφερειακού
Αποστέλλει σήματα διακοπής (Έλεγχος)

## Slide 35: CPU
Ανάγνωση εντολών και δεδομένων
Εξαγωγή δεδομένων (μετά την επεξεργασία)
Αποστολή σημάτων ελέγχου σε άλλες μονάδες
Λαμβάνει (& ενεργεί σε) διακοπές

## Slide 36: Δίαυλοι
Υπάρχουν αρκετά συστήματα διασύνδεσης
Τα πιο κοινά είναι οι απλές και πολλαπλές δομές διαύλων
π.χ. Ελέγχου/διεύθυνσης/δεδομένων δίαυλος (PC)
π.χ. Unibus (DEC-PDP)

## Slide 37: Τι είναι δίαυλος?
Ένας διάδρομος επικοινωνίας ο οποίος συνδέει δύο ή περισσότερες συσκευές
Κοινό μέσο μετάδοσης
Συχνά ομαδοποιημένο
  Πολλά κανάλια σε έναν δίαυλο
  π.χ. ο 32 bit δίαυλος δεδομένων είναι 32 ξεχωριστά κανάλια του ενός bit
Οι γραμμές μεταφοράς ισχύος μπορεί να μην εμφανίζονται

## Slide 38: Δίαυλος δεδομένων
Μεταφέρει δεδομένα
  Στο συγκεκριμένο επίπεδο δεν γίνεται διαχωρισμός δεδομένων και εντολών
Το εύρος του διαύλου αποτελεί κλειδί για την απόδοση του υπολογιστή
  8, 16, 32, 64 bit

## Slide 39: Δίαυλος διευθύνσεων
Προσδιορίζει την πηγή ή τον προορισμό των δεδομένων
π.χ. Η CPU πρέπει να διαβάσει μια εντολή από μια καθορισμένη θέση της κύριας μνήμης
Το εύρος του δίαυλου διευθύνσεων καθορίζει την μέγιστη χωρητικότητα της μνήμης του συστήματος
  π.χ. ο 8080 έχει 16 bit δίαυλο διευθύνσεων υποστηρίζοντας έως 64k θέσεις μνήμης

## Slide 40: Δίαυλος Ελέγχου
Πληροφορία Ελέγχου και χρονισμού
  Σήμα ανάγνωσης/εγγραφής μνήμης
  Αίτηση διακοπής
  Σήμα ρολογιού

## Slide 41: Σχηματικό διασύνδεσης με δίαυλο

## Slide 42: Φυσική άποψη του διαύλου
Με τι μοιάζει?
  Παράλληλες γραμμές σε τυπωμένα κυκλώματα

## Slide 43: Προβλήματα απλού διαύλου
Πολλές συσκευές σε ένα δίαυλο οδηγούν:
  Σε καθυστερήσεις μετάδοσης
    Μεγαλύτερα μονοπάτια  μεγαλύτερες καθυστερήσεις
    Περισσότερες συσκευές  περισσότεροι έλεγχοι
    Μεγάλη πιθανότητα προσέγγισης μέγιστης ικανότητας διαύλου
Τα περισσότερα συστήματα χρησιμοποιούν πολλαπλούς διαύλους για να αποφύγουν τα παραπάνω προβλήματα

## Slide 44: Συνήθης δομή (ISA) (με cache)

## Slide 45: Δίαυλος υψηλής απόδοσης

## Slide 46: Τύποι διαύλων
Αφοσιωμένες γραμμές
  Ξεχωριστές γραμμές δεδομένων και διευθύνσεων
Πολυπλεγμένες γραμμές
  Κοινές γραμμές
  Γραμμή ελέγχου έγκυρης διεύθυνσης
  Πλεονέκτημα – Λιγότερες γραμμές
  Μειονέκτημα (Περίπλοκος έλεγχος, Χειρότερη απόδοση)

## Slide 47: Μέθοδος διαιτησίας
Περισσότερες από μια μονάδες θα διεκδικήσουν τον έλεγχο του διαύλου
π.χ. CPU και DMA ελεγκτής
Ωστόσο μια μονάδα μπορεί να έχει τον έλεγχο κάθε χρονική στιγμή
Η διαιτησία μπορεί να είναι κεντρική ή κατανεμημένη

## Slide 48: Κεντρική διαιτησία
Ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου πρόσβασης στον δίαυλο
  Ελεγκτής διαύλου
    Bus Controller
    Arbiter
Μπορεί να είναι κομμάτι της CPU ή ξεχωριστή συσκευή

## Slide 49: Κατανεμημένη διαιτησία
Κάθε μονάδα διεκδικεί ξεχωριστά τον έλεγχο του διαύλου
Λογική Ελέγχου σε όλες τις μονάδες

## Slide 50: Χρονισμός
Συντονισμός του διαύλου
Σύγχρονος
  Η εμφάνιση των γεγονότων καθορίζεται από ένα ρολόι
  Ο δίαυλος ελέγχου περιλαμβάνει μια γραμμή ρολογιού
  Σήμα Ρολογιού 1-0 είναι ένας κύκλος διαύλου
  Όλες οι συσκευές είναι ικανές να διαβάσουν το ρολόι
  Συνήθως τα γεγονότα αρχίζουν στην αρχή ενός κύκλου ρολογιού
  Συνήθως απαιτείται ένας κύκλος για κάθε γεγονός

## Slide 51: Διάγραμμα σύγχρονου χρονισμού

## Slide 52: Ασύγχρονος Χρονισμός – Διάγραμμα για Ανάγνωση

## Slide 53: Ασύγχρονος Χρονισμός – Διάγραμμα για Εγγραφή

## Slide 54: PCI Bus
Peripheral Component Interconnection
Intel released to public domain
32 or 64 bit
50 lines

## Slide 55: PCI Bus Lines (required)1/2
Systems lines
  Including clock and reset
Address & Data
  32 time mux lines for address/data
  Interrupt & validate lines
Interface Control

## Slide 56: PCI Bus Lines (Optional)
Interrupt lines
  Not shared
Cache support
64-bit Bus Extension
  Additional 32 lines
  Time multiplexed
  2 lines to enable devices to agree to use 64-bit transfer
JTAG/Boundary Scan
  For testing procedures

## Slide 57: PCI Commands
Transaction between initiator (master) and target
Master claims bus
Determine type of transaction
  e.g. I/O read/write
Address phase
One or more data phases

## Slide 58: PCI Read Timing Diagram

## Slide 59: PCI Bus Arbitration

## Slide 60: Πηγές Πληροφορίας
Stallings, chapter 3 (all of it)
www.pcguide.com/ref/mbsys/buses/
In fact, read the whole site!
www.pcguide.com/

## Slide 61: Εξέλιξη έως τον Pentium5/6
Pentium II
  MMX technology
  Επεξεργασία γραφικών, video & audio
Pentium III
  Επιπρόσθετες εντολές κινητής υποδιαστολής για 3D γραφικά
Pentium 4
  Και άλλες εντολές για την βελτίωση των γραφικών

## Slide 62: Βιβλιογραφία
William Stallings. (2011). Αρχιτεκτονική & Οργάνωση Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Δημοσθένης Ε. Μπολανάκης. (2011). Αρχιτεκτονική Μικροϋπολογιστών: αρχές προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου και εφαρμογές με το μικροελεγκτή M68HC908GP32, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.
Tanenbaum Andrew S. (1995). Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών μια δομημένη προσέγγιση Συγγραφέας Tanenbaum Andrew S. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Luce T. (1991). Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Gilmore. (1999). Μικροεπεξεργαστές θεωρία και εφαρμογές. Εκδόσεις Τζιόλα.
Predko M. (2000). Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC, Εκδόσεις Τζιόλα.
Μπεκάκος Μ.Π. (1994). Αρχιτεκτονική υπολογιστών & τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας, Εκδόσεις Σταμούλης.

## Slide 63: Σημείωμα Αναφοράς
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Φώτης Βαρζιώτης.
Αρχιτεκτονική υπολογιστών.
Έκδοση: 1.0 Άρτα, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/COMP115/

## Slide 64: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
[1]
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 65
Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Ευάγγελος Καρβούνης
Άρτα, 2015

## Slide 66: Τέλος Ενότητας
Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή