## Slide 1: Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 4 : Ενδιάμεση Μνήμη (Cache Memory)
Φώτης Βαρζιώτης
Ελληνική Δημοκρατία
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

## Slide 2
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 4 : Ενδιάμεση Μνήμη (Cache Memory)
Φώτης Βαρζιώτης
Καθηγητής Εφαρμογών
Άρτα, 2015
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 4: Χρηματοδότηση
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

## Slide 5: Χαρακτηριστικά
Θέση
Χωρητικότητα
Μονάδα Μεταφοράς Πληροφορίας
Μέθοδος Προσπέλασης
Απόδοση
Φυσικός Τύπος
Φυσικά Χαρακτηριστικά
Οργάνωση

## Slide 6: Θέση
Επεξεργαστής - CPU
Εσωτερική
Εξωτερική

## Slide 7: Χωρητικότητα
Μέγεθος Λέξης
  Η φυσική μονάδα οργάνωσης
Αριθμός των Λέξεων
  Ή των Bytes

## Slide 8: Μονάδα Μεταφοράς Πληροφορίας1/2
Εσωτερική
  Ίση με τον αριθμό των γραμμών (εύρος) του διαύλου δεδομένων
Εξωτερική
  Συνήθως ένα τμήμα (block) είναι μεγαλύτερο του μήκους λέξης

## Slide 9: Μονάδα Μεταφοράς Πληροφορίας2/2
Διευθυνσιοδοτούμενη Μονάδα
  Η μικρότερη θέση που μπορεί να διευθυνσιοδοτηθεί μοναδικά
  Η λέξη εσωτερικά
  Το Cluster σε δίσκους

## Slide 10: Μέθοδοι Πρόσβασης1/4
Ακολουθιακή Πρόσβαση
  Ξεκίνα από την αρχή και διάβασε με την σειρά
  Ο χρόνος πρόσβασης εξαρτάται από την θέση των δεδομένων και την πρότερη θέση προσπέλασης
  π.χ. Δισκέτα

## Slide 11: Μέθοδοι Πρόσβασης2/4
Απευθείας Προσπέλαση
  Κάθε τμήμα έχει ξεχωριστή διεύθυνση
  Η πρόσβαση λαμβάνει χώρα με άμεση προσπέλαση σε κοντινό σημείο και μετά με ακολουθιακή έρευνα
  Ο χρόνος πρόσβασης εξαρτάται από την θέση των δεδομένων και την πρότερη θέση προσπέλασης
  e.g. Σκληρός Δίσκος

## Slide 12: Μέθοδοι Πρόσβασης3/4
Τυχαία Προσπέλαση
  Κάθε διευθυνσιοδοτούμενη θέση στη μνήμη έχει ένα μοναδικό φυσικό κυκλωματικό μηχανισμό διευθυνσιοδότησης
  Ο χρόνος προσπέλασης είναι ανεξάρτητος από την ακολουθία των προηγούμενων προσπελάσεων στη μνήμη και είναι σταθερός
  π.χ. RAM

## Slide 13: Μέθοδοι Πρόσβασης4/4
Συσχετιστική Προσπέλαση
  Σύγκριση των επιθυμητών θέσεων bit μέσα σε μια λέξη για να εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο «ταίριασμα», ταυτόχρονα σε όλες τις λέξεις
  Ο χρόνος προσπέλασης είναι ανεξάρτητος από την ακολουθία των προηγούμενων προσπελάσεων στη μνήμη και είναι σταθερός
  π.χ. cache

## Slide 14: Η ιεραρχία της μνήμης
Καταχωρητές
  Εντός του επεξεργαστή
Εσωτερική ή Κύρια Μνήμη
  Μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα επίπεδα ενδιάμεσης μνήμης - cache
  “RAM”
Εξωτερική Μνήμη
  Μέσα Αποθήκευσης

## Slide 15: Η ιεραρχία μνήμης - Διάγραμμα

## Slide 16: Απόδοση
Χρόνος Προσπέλασης – Λανθάνουσα περίοδος
  Ο χρόνος από τη στιγμή που τροφοδοτείται μια διεύθυνση στη μνήμη μέχρι τη στιγμή που τα απαιτούμενα δεδομένα θα έχουν αποθηκευτεί ή θα είναι διαθέσιμα προς χρήση
Χρόνος Κύκλου Μνήμης
  Απαιτείται χρόνος επαναφοράς σε κατάσταση ετοιμότητας πριν την επόμενη προσπέλαση
  Χρόνος Κύκλου = Χρόνος Προσπέλασης + Χρόνος Επαναφοράς
Ταχύτητα Μεταφοράς Πληροφορίας
  Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων

## Slide 17: Φυσικοί Τύποι
Ημιαγωγοί
  RAM
Μαγνητικοί
  Σκληρός δίσκος & Δισκέτες
Οπτικοί
  CD & DVD
Άλλοι
  Bubble, Hologram

## Slide 18: Φυσικά Χαρακτηριστικά
Φθορά
Πτητική ή μη
Κατανάλωση Ισχύος

## Slide 19: Οργάνωση
Φυσική διάταξη των bit για τον σχηματισμό λέξεων
Δεν είναι πάντα προφανής
π.χ. interleaved

## Slide 20: Σχεδιαστικοί περιορισμοί
Πόση;
  Χωρητικότητα
Πόσο γρήγορη;
  Ο χρόνος είναι χρήμα..
Πόσο ακριβή;

## Slide 21: Σειρά Ιεραρχίας
Καταχωρητές
L1 Cache
L2 Cache
Κύρια Μνήμη
Cache Δίσκου
Δίσκος
Οπτικό μέσο
Μαγνητικό μέσο

## Slide 22: Θέλουμε Ταχύτητα?
Είναι δυνατό να κατασκευάσουμε υπολογιστή που θα χρησιμοποιεί μόνο SRAM
Θα είναι πραγματικά γρήγορος
Δεν θα χρειαζόμαστε cache
  Cache στη θέση της Cache?
Θα ήταν πραγματικά πανάκριβος!!!!

## Slide 23: Η αρχή της Τοπικότητας της Αναζήτησης
Κατά τη πορεία εκτέλεσης ενός προγράμματος, οι αναφορές στη μνήμη, τείνουν να ομαδοποιούνται
π.χ. loops

## Slide 24: Ενδιάμεση μνήμη - Cache
Γρήγορη μνήμη μικρής χωρητικότητας
Τοποθετείται μεταξύ της Κύριας Μνήμης και του Επεξεργαστή
Σήμερα μπορεί να είναι μέρος του chip του επεξεργαστή

## Slide 25: Η λειτουργία της Cache – Γενικά
Η CPU στέλνει αίτημα για μεταφορά δεδομένων από μια θέση μνήμης
Γίνεται έλεγχος στην cache για τα δεδομένα
Αν υπάρχουν, διατίθενται γρήγορα και άμεσα από την cache
Αν δεν υπάρχουν, μεταφέρεται το απαιτούμενο τμήμα της Κ.Μ. στην cache
Στη συνέχεια έχουμε μεταφορά δεδομένων από την cache στην CPU
Η Cache περιλαμβάνει ετικέτες για να αναγνωρίζει ποιο τμήμα της μνήμης βρίσκεται σε ποια γραμμή της cache.

## Slide 26: Σχεδιασμός Cache
Μέγεθος
Λειτουργία Χαρτογράφησης
Αλγόριθμος Αντικατάστασης
Πολιτική Εγγραφής
Μέγεθος γραμμής
Αριθμός Μνημών Cache

## Slide 27: Το μέγεθος μετράει..
Κόστος
  Κοστίζει η «πλεονάζουσα» cache..
Ταχύτητα
  Η «πλεονάζουσα» cache είναι γρηγορότερη (μέχρι ενός σημείου)
  Ο έλεγχος της cache για την ύπαρξη των δεδομένων απαιτεί κάποιο χρόνο…

## Slide 28: Τυπική Οργάνωση Cache

## Slide 29: Η Λειτουργία Χαρτογράφησης
Cache των 64kByte
Cache block των 4 bytes
  άρα η cache αποτελείται 16k (214) γραμμές των 4 bytes
16MBytes Κύρια Μνήμη
24 bit λέξη διεύθυνσης
  (224=16M)

## Slide 30: Απευθείας Χαρτογράφηση1/2
Κάθε τμήμα (block) της κύριας μνήμης αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη γραμμή της cache
  Άρα, αν ένα τμήμα είναι μέσα στην cache, πρέπει να βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη θέση
Η διεύθυνση διακρίνεται σε δύο μέρη
Τα λιγότερο σημαντικά (LSB) w bits δείχνουν σε μια μοναδική λέξη

## Slide 31: Απευθείας Χαρτογράφηση2/2
Τα περισσότερο σημαντικά (MSB) s bits δείχνουν ένα μοναδικό τμήμα μνήμης
Τα s MSBs με την σειρά τους διακρίνονται σε ένα πεδίο γραμμών cache r και σε μια ετικέτα που περιλαμβάνει τα s-r MSBs

## Slide 32: Απευθείας Χαρτογράφηση Δομή Διεύθυνσης
24 bit Διεύθυνση
2 bit δείκτης λέξης(4 byte block)
22 bit δείκτης block
  8 bit ετικέτα (=22-14)
  14 bit γραμμή
Δεν υπάρχουν δύο Block στην ίδια γραμμή με την ίδια ετικέτα
Έλεγχος περιεχομένων Cache με εύρεση γραμμής και έλεγχο ετικέτας
Ετικέτα s-r | Γραμμή r | Λέξη w
8 | 14 | 2

## Slide 33: Απευθείας Χαρτογράφηση Πίνακας γραμμών Cache
Cache line Main Memory blocks held
0 0, m, 2m, 3m…2s-m
1 1,m+1, 2m+1…2s-m+1
….
m-1 m-1, 2m-1,3m-1…2s-1

## Slide 34: Απευθείας Χαρτογράφηση - Οργάνωση Cache

## Slide 35: Απευθείας Χαρτογράφηση - Παράδειγμα

## Slide 36: Απευθείας Χαρτογράφηση - Συνολικά
Μήκος Διεύθυνσης= (s + w) bits
Αριθμός διευθυνσιοδοτούμενων μονάδων = 2s+w λέξεις ή bytes
Μέγεθος Τμήματος (Block) = Μέγεθος γραμμών = 2w λέξεις ή bytes
Αριθμός τμημάτων Κ.Μ. = 2s+ w/2w = 2s
Αριθμός γραμμών στην cache = m = 2r
Μέγεθος ετικέτας = (s – r) bits

## Slide 37: Απευθείας Χαρτογράφηση – Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα
Απλή
Φθηνή υλοποίηση
Καθορισμένη θέση για ένα καθορισμένο τμήμα
  Αν ένα πρόγραμμα προσπελάζει συνεχώς δύο τμήματα που ανήκουν στην ίδια γραμμή της Cache τότε ο λόγος επιτυχών ευρέσεων θα είναι χαμηλός  μειωμένη απόδοση

## Slide 38: Συσχετιστική Χαρτογράφηση
Ένα τμήμα της Κ.Μ. μπορεί να «φορτωθεί» σε οποιαδήποτε γραμμή της cache
Η διεύθυνση μνήμης διακρίνεται σε ετικέτα και λέξη
Η ετικέτα αναγνωρίζει μοναδικά ένα τμήμα μνήμης
Η ετικέτα κάθε γραμμής στην cache ελέγχεται για πιθανό τα ταίριασμα
Ο έλεγχος της Cache αποδεικνύεται ακριβός

## Slide 39: Οργάνωσης πλήρους Συσχετιστικής Χαρτογράφησης

## Slide 40: Συσχετιστική Χαρτογράφηση - Παράδειγμα

## Slide 41: Συσχετιστική Χαρτογράφηση – Δομή Διεύθυνσης
22 bit ετικέτα αποθηκεύεται μαζί με 32 bit τμήμα δεδομένων
Το πεδίο της ετικέτας συγκρίνεται με κάθε ετικέτα στην cache
Τα LSB 2 bits διεύθυνσης αναγνωρίζουν ποια 8 bit λέξη απαιτείται από το 32 bit block δεδομένων
e.g.
  Address Tag Data Cache line
  FFFFFC 3FFFFF 24682468 3FFF
Tag 22 bit | Word 2 bit

## Slide 42: Συσχετιστική Χαρτογράφηση - Συνολικά
Μήκος διεύθυνσης = (s + w) bits
Αριθμός διευθυνσιοδοτούμενων μονάδων= 2s+w λέξεις ή bytes
Μέγεθος Block = Μέγεθος γραμμών = 2w λέξεις ή bytes
Αριθμός blocks στην Κ.Μ. = 2s+ w/2w = 2s
Αριθμός γραμμών στην cache = Ακαθόριστος
Μέγεθος ετικέτας = s bits

## Slide 43: Συσχετιστική Χαρτογράφηση Μέσω συνόλων
Η Cache διαιρείται σε έναν αριθμό συνόλων
Κάθε σύνολο περιέχει έναν αριθμό γραμμών
Ένα δοσμένο block μπορεί να αντιστοιχηθεί σε κάθε γραμμή ενός δοσμένου συνόλου
  π.χ. Το Block B μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε γραμμή του συνόλου i
π.χ. 2 γραμμές
  Συσχετιστική Χαρτογράφηση Μέσω Συνόλων Δύο Γραμμών
  Ένα δοσμένο block μπορεί να είναι σε μια από τις δύο γραμμές ενός μόνο συνόλου

## Slide 44: Συσχετιστική Χαρτογράφηση Μέσω συνόλων Δύο Γραμμών - Παράδειγμα
13 bit αριθμός συνόλων
Ο αριθμός του Block στην Κ.Μ. Είναι modulo 213
000000, 00A000, 00B000, 00C000 … ανήκουν στο ίδιο σύνολο

## Slide 45: Οργάνωση Cache στη Συσχετιστική Χαρτογράφηση Μέσω συνόλων

## Slide 46: Συσχετιστική Χαρτογράφηση Μέσω συνόλων – Δομή Διεύθυνσης
Χρησιμοποιούμε το πεδίο συνόλου για να αποφασίσουμε πιο cache set θα εξετάσουμε
Συγκρίνουμε την ετικέτα για πετυχημένη εύρεση
π.χ
  Address Tag Data Set number
  1FF 7FFC 1FF 12345678 1FFF
  02C 7FF8 02C 11223344 1FFF
Tag 9 bit | Set 13 bit | Word 2 bit

## Slide 47: Συσχετιστική Χαρτογράφηση Μέσω συνόλων - Παράδειγμα

## Slide 48: Συσχετιστική Χαρτογράφηση Μέσω συνόλων - Συνολικά
Μήκος Διεύθυνσης = (s + w) bits
Αριθμός διευθυνσιοδοτούμενων μονάδων = 2s+w λέξεις ή bytes
Μέγεθος Block = Μέγεθος Γραμμής = 2w λέξεις ή bytes
Αριθμός των blocks στην Κ.Μ. = 2d
Αριθμός των γραμμών σε κάθε σύνολο = k
Αριθμός Συνόλων = v = 2d
Αριθμός γραμμών στην cache = kv = k * 2d
Μέγεθος ετικέτας = (s – d) bits

## Slide 49: Αλγόριθμοι Αντικατάστασης1/2 Απευθείας Χαρτογράφηση
Δεν υπάρχει επιλογή
Κάθε τμήμα αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη γραμμή
Πρέπει να αντικατασταθεί η συγκεκριμένη γραμμή

## Slide 50: Αλγόριθμοι Αντικατάστασης2/2 Συσχετιστική & Συσχετιστική μέσω συνόλων
Κυκλωματική υλοποίηση αλγορίθμου (γρήγορη)
Least Recently used (LRU)
π.χ. στη δύο γραμμών συσχετιστική
  Ποιο από τα δύο block είναι lru?
First in first out (FIFO)
  Αντικατέστησε το block που βρίσκεται στην cache τον περισσότερο χρόνο
Least frequently used
  Αντικατέστησε το block που έχει ζητηθεί τις λιγότερες φορές
Τυχαία

## Slide 51: Πολιτική Εγγραφής
Δεν πρέπει να γίνει εγγραφή σε ένα cache block εκτός και αν η Κ.Μ. είναι ενημερωμένη
Πολλαπλές CPUs ίσως έχουν ξεχωριστές cache
Απευθείας πρόσβαση των I/O στην μνήμη

## Slide 52: Συνολική Εγγραφή
Όλες οι εγγραφές γίνονται και στην Κ.Μ. και στην Cache
Για πολλαπλές CPU γίνεται έλεγχος της Κ.Μ. για τυχόν επικαιροποιήσεις
Αύξηση κίνησης δεδομένων
Αργή διαδικασία εγγραφής

## Slide 53: Επανεγγραφή
Οι επικαιροποιήσεις γίνονται αρχικά μόνο στην cache
Ένα bit επικαιροποίησης για κάθε γραμμή της cache ενεργοποιείται σε περίπτωση επικαιροποίησης
Αν το block πρέπει να αντικατασταθεί, γίνεται εγγραφή στην Κ.Μ. μόνο αν το bit επικαιροποίησης είναι ενεργοποιημένο
Οι υπόλοιπες caches καθίστανται άκυρες
Οι I/O πρέπει να προσπελάσουν την κύρια μνήμη μέσω cache
15% των προσπελάσεων αφορούν στις εγγραφές

## Slide 54: Pentium 4 Cache1/2
80386 – Όχι on chip cache
80486 – 8k με 16 byte γραμμές and οργάνωση συσχετιστική 4 γραμμών
Pentium – Δύο on chip L1 caches
  Δεδομένων & Εντολών
Pentium 4 – L1 caches
  8k bytes
  64 byte γραμμές
  συσχετιστική 4 γραμμών

## Slide 55: Pentium 4 Cache2/2
L2 cache
  Τροφοδοσία και των δύο L1 caches
  256k
  Γραμμές 128 byte
  συσχετιστική 8 γραμμών

## Slide 56: Pentium 4 Diagram (Simplified)

## Slide 57: Pentium 4 Core Processor1/2
Fetch/Decode Unit
  Fetches instructions from L2 cache
  Decode into micro-ops
  Store micro-ops in L1 cache
Out of order execution logic
  Schedules micro-ops
  Based on data dependence and resources
  May speculatively execute

## Slide 58: Pentium 4 Core Processor2/2
Execution units
  Execute micro-ops
  Data from L1 cache
  Results in registers
Memory subsystem
  L2 cache and systems bus

## Slide 59: Pentium 4 Design Reasoning1/2
Decodes instructions into RISC like micro-ops before L1 cache
Micro-ops fixed length
  Superscalar pipelining and scheduling
Pentium instructions long & complex
Performance improved by separating decoding from scheduling & pipelining
  (More later – ch14)

## Slide 60: Pentium 4 Design Reasoning2/2
Data cache is write back
  Can be configured to write through
L1 cache controlled by 2 bits in register
  CD = cache disable
  NW = not write through
  2 instructions to invalidate (flush) cache and write back then invalidate

## Slide 61: Power PC Cache Organization
601 – single 32kb 8 way set associative
603 – 16kb (2 x 8kb) two way set associative
604 – 32kb
610 – 64kb
G3 & G4
  64kb L1 cache (8 way set associative)
  256k, 512k or 1M L2 cache (two way set associative)

## Slide 62: PowerPC G4

## Slide 63: Comparison of Cache Sizes

## Slide 64: Βιβλιογραφία
William Stallings. (2011). Αρχιτεκτονική & Οργάνωση Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Δημοσθένης Ε. Μπολανάκης. (2011). Αρχιτεκτονική Μικροϋπολογιστών: αρχές προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου και εφαρμογές με το μικροελεγκτή M68HC908GP32, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.
Tanenbaum Andrew S. (1995). Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών μια δομημένη προσέγγιση Συγγραφέας Tanenbaum Andrew S. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Luce T. (1991). Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Gilmore. (1999). Μικροεπεξεργαστές θεωρία και εφαρμογές. Εκδόσεις Τζιόλα.
Predko M. (2000). Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC, Εκδόσεις Τζιόλα.
Μπεκάκος Μ.Π. (1994). Αρχιτεκτονική υπολογιστών & τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας, Εκδόσεις Σταμούλης.

## Slide 65: Σημείωμα Αναφοράς
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Φώτης Βαρζιώτης.
Αρχιτεκτονική υπολογιστών.
Έκδοση: 1.0 Άρτα, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/COMP115/

## Slide 66: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
[1]
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 67
Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Ευάγγελος Καρβούνης
Άρτα, 2015

## Slide 68: Τέλος Ενότητας
Ενδιάμεση Μνήμη (Cache Memory)