## Slide 1: Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 5 : Η Εσωτερική Μνήμη
Φώτης Βαρζιώτης
Ελληνική Δημοκρατία
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

## Slide 2
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 5 : Η Εσωτερική Μνήμη
Φώτης Βαρζιώτης
Καθηγητής Εφαρμογών
Άρτα, 2015
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 4: Χρηματοδότηση
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

## Slide 5: Οι τύποι μνήμης με ημιαγωγούς

## Slide 6: Η κύρια μνήμη με ημιαγωγούς
RAM
  Κατάχρηση του όρου, όλες είναι τυχαίας προσπέλασης
  Read/Write
  Πτητική
  Προσωρινή Αποθήκευση
  Στατική ή Δυναμική

## Slide 7: Η λειτουργία των κυττάρων μνήμης

## Slide 8: Dynamic RAM1/2
Τα Bits αποθηκεύονται ως φορτία πυκνωτών
Οι πυκνωτές εκφορτίζονται
Απαιτείται επαναφόρτιση παρά την παροχή ισχύος
Απλή κατασκευή
Μικρότερο μέγεθος ανά bit
Πιο φθηνή
Ωστόσο απαιτεί μηχανισμούς ανανέωσης

## Slide 9: Dynamic RAM2/2
Πιο αργή
Κύρια Μνήμη
Ουσιαστικά αναλογική
  Τιμή κατωφλίου καθορίζει την τιμή

## Slide 10: Δομή της Dynamic RAM

## Slide 11: Λειτουργία της DRAM1/2
Η γραμμή διεύθυνσης ενεργοποιείται κατά την ανάγνωση / εγγραφή bit
  Ο διακόπτης Transistor κλείνει (ροή ρεύματος)
Εγγραφή
  Τάση στη γραμμή bit
    Υψηλή για 1, Χαμηλή για 0
  Στη συνέχεια ενεργοποιείται η γραμμή διεύθυνσης
    Μεταφορά φορτίου στον πυκνωτή

## Slide 12: Λειτουργία της DRAM2/2
Ανάγνωση
  Ενεργοποίηση γραμμής διεύθυνσης
    Το transistor επιτρέπει τη ροή ρεύματος
  Το φορτίο του πυκνωτή, μέσω της γραμμής bit τροφοδοτεί έναν ενισχυτή
    Συγκρίνει με μια τιμή αναφοράς για 0 ή 1
  Ο πυκνωτής πρέπει να επαναφορτιστεί

## Slide 13: Η δομή της Stating RAM

## Slide 14: Λειτουργία της Static RAM1/2
Η διάταξη των Transistors προσφέρει σταθερή λογική κατάσταση
Κατάσταση 1
  C1 Υψηλή τάση, C2 Χαμηλή τάση
  T1 T4 μη αγώγιμα, T2 T3 αγώγιμα
Κατάσταση 0
  C2 Υψηλή τάση, C1 Χαμηλή τάση
  T2 T3 μη αγώγιμα, T1 T4 αγώγιμα

## Slide 15: Λειτουργία της Static RAM2/2
Τα transistors T5 T6 της γραμμής διεύθυνσης λειτουργούν σαν διακόπτης
Εγγραφή– Εφαρμογή τιμής στο B & της συμπληρωματικής στο B’
Ανάγνωση– Η τιμή παρέχεται στην γραμμή B

## Slide 16: SRAM v DRAM1/2
Και οι δύο είναι Πτητικές
  Απαιτείται ηλεκτρική ισχύς για την διατήρηση των δεδομένων
Δυναμικό κύτταρο
  Απλούστερη κατασκευή, Μικρότερο
  Μεγαλύτερη πυκνότητα
  Πιο φθηνή

## Slide 17: SRAM v DRAM2/2
  Απαιτείται ανανέωση
  Μεγαλύτερες μονάδες μνήμης
Static
  Γρηγορότερη
  Ενδιάμεση μνήμη

## Slide 18: Read Only Memory (ROM)
Μόνιμη Αποθήκευση
  Μη πτητική
Μικροπρογραμματισμός (παρακάτω..)
Βιβλιοθήκη υπορουτίνων
Πρόγραμμα συστήματος(BIOS)
Πίνακας συναρτήσεων

## Slide 19: Τύποι ROM1/2
Εγγραφή κατά την κατασκευή
  Πολύ ακριβή αν χρησιμοποιείται περιορισμένα
Προγραμματιζόμενη (Μια φορά)
  PROM
  Εξειδικευμένος εξοπλισμός εγγραφής
Για ανάγνωση “κυρίως”
  Erasable Programmable (EPROM)
    Διαγράφεται με UV

## Slide 20: Τύποι ROM2/2
  Electrically Erasable (EEPROM)
    Μεγαλύτερος χρόνος εγγραφής σε σχέση με ανάγνωση
    Διαγραφή ανά byte
  Flash memory
    Διαγραφή ανά τμήμα

## Slide 21: Οργάνωση1/2
Ένα 16Mbit chip μπορεί να οργανωθεί σαν 1M από 16 bit λέξεις
Ένα «bit ανά chip» σύστημα περιέχει 16 1Mbit chip με το bit 1 της κάθε λέξης στο chip 1 κοκ

## Slide 22: Οργάνωση2/2
Ένα 16Mbit chip μπορεί να οργανωθεί σαν ένας πίνακας 2048 x 2048 x 4bit
  Μειώνεται ο αριθμός των pins διεύθυνσης
    Πολυπλεξία γραμμών και στηλών διεύθυνσης
    11 pins για διευθύνσεις (211=2048)
    Προσθέτοντας ένα pin διπλασιάζεται το εύρος των τιμών αρά έχω χωρητικότητα επί x4

## Slide 23: Ανανέωση
Περιλαμβάνεται κύκλωμα ανανέωσης στο chip
Απενεργοποίηση chip
Μέτρηση σειρών
Ανάγνωση και επενεγγραφή
Απαιτεί χρόνο
Μειώνει την απόδοση

## Slide 24: Τυπική16 Mb DRAM (4M x 4)

## Slide 25: Συσκευασία

## Slide 26: Οργάνωση Υπομονάδας

## Slide 27: Οργάνωση Συστήματος

## Slide 28: Error Correction
Hard Failure
  Permanent defect
Soft Error
  Random, non-destructive
  No permanent damage to memory
Detected using Hamming error correcting code

## Slide 29: Διόρθωση Σφαλμάτων

## Slide 30: Προχωρημένη Οργάνωση DRAM
Η βασική DRAM παραμένει η ίδια
Ενισχυμένη DRAM
  Περιλαμβάνει μικρή SRAM
  SRAM διατηρεί την τελευταία γραμμή ανάγνωσης
Cache DRAM
  Μεγαλύτερη SRAM
  Χρήση ως cache

## Slide 31: Synchronous DRAM (SDRAM)1/2
Η πρόσβαση είναι συγχρονισμένη με ένα εξωτερικό ρολόι
Η διεύθυνση δίνεται στη RAM
Η RAM βρίσκει τα δεδομένα (η CPU περιμένει στη συμβατική DRAM)
Αφού η SDRAM μεταφέρει δεδομένα με βάση το ρολόι του συστήματος, η CPU γνωρίζει π’οτε τα δεδομένα θα είναι έτοιμα

## Slide 32: Synchronous DRAM (SDRAM)2/2
Η CPU δεν χρειάζεται να περιμένει μπορεί να κάνει κάτι άλλο
Η λειτουργία ριπής επιτρέπει στην SDRAM να ετοιμάσει ένα σετ δεδομένων για αποστολή
Η DDR-SDRAM αποστέλλει δεδομένα δύο φορές ανά κύκλο ρολογιού(leading & trailing edge)

## Slide 33: IBM 64Mb SDRAM

## Slide 34: Λειτουργία SDRAM

## Slide 35: RAMBUS
Υιοθετήθηκε από την Intel για Pentium & Itanium
Κύριος Ανταγωνιστής της SDRAM
Κάθετη συσκευασία – Όλα τα pins σε μια πλευρά
Ανταλλαγή δεδομένων μέσω 28 wires < 12 cm μήκους
Ένας δίαυλος μπορεί να διευθυνσιοδοτήσει έως 320 RDRAM chips στα 1.6Gbps
Ασύγχρονο πρωτόκολλο blocks
  480ns χρόνος πρόσβασης
  Μετά 1.6 Gbps

## Slide 36: Οργάνωση RAMBUS

## Slide 37: Βιβλιογραφία
William Stallings. (2011). Αρχιτεκτονική & Οργάνωση Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Δημοσθένης Ε. Μπολανάκης. (2011). Αρχιτεκτονική Μικροϋπολογιστών: αρχές προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου και εφαρμογές με το μικροελεγκτή M68HC908GP32, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.
Tanenbaum Andrew S. (1995). Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών μια δομημένη προσέγγιση Συγγραφέας Tanenbaum Andrew S. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Luce T. (1991). Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Gilmore. (1999). Μικροεπεξεργαστές θεωρία και εφαρμογές. Εκδόσεις Τζιόλα.
Predko M. (2000). Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC, Εκδόσεις Τζιόλα.
Μπεκάκος Μ.Π. (1994). Αρχιτεκτονική υπολογιστών & τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας, Εκδόσεις Σταμούλης.

## Slide 38: Σημείωμα Αναφοράς
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Φώτης Βαρζιώτης.
Αρχιτεκτονική υπολογιστών.
Έκδοση: 1.0 Άρτα, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/COMP115/

## Slide 39: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
[1]
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 40
Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Ευάγγελος Καρβούνης
Άρτα, 2015

## Slide 41: Τέλος Ενότητας
Η Εσωτερική Μνήμη