## Slide 1: Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 9 : Ομάδες Εντολών: Ιδιότητες και Λειτουργίες
Φώτης Βαρζιώτης
Ελληνική Δημοκρατία
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

## Slide 2
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 9 : Ομάδες Εντολών: Ιδιότητες και Λειτουργίες
Φώτης Βαρζιώτης
Καθηγητής Εφαρμογών
Άρτα, 2015
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 4: Χρηματοδότηση
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

## Slide 5: Τι είναι ομάδα εντολών;
Το σύνολο εντολών που μπορεί να εκτελέσει η CPU
Κώδικας Μηχανής
Μια σειρά bit (Binary)
Αναπαρίστανται με κώδικα assembly (συμβολική παράσταση εντολών μηχανής)

## Slide 6: Στοιχεία εντολής Μηχανής
Κώδικας Λειτουργίας (Op code)
  Κάνε..
Αναφορά σε τελεστή εισόδου
  Σε…
Αναφορά σε τελεστή αποτελέσματος
  Βάλε την απάντηση σε..
Αναφορά σε επόμενη εντολή
  Όταν ολοκληρώσεις την εντολή, κάνε...
Notes: 3

## Slide 7: Που βρίσκονται οι τελεστές;
Στην κύρια μνήμη (ή εικονική μνήμη ή cache)
Σε καταχωρητή της CPU
Σε συσκευή I/O
Notes: 4

## Slide 8: Διάγραμμα Κατάστασης Κύκλων Εντολής

## Slide 9: Παράσταση Εντολών
Στον κώδικα μηχανής κάθε εντολή αναπαρίσταται με μια μοναδική ακολουθία bit
Για χρήση από προγραμματιστές διατίθεται μια συμβολική αναπαράσταση εντολής
  π.χ. ADD, SUB, LOAD
Οι τελεστές μπορούν να αναπαρασταθούν με παρόμοιο τρόπο
  ADD A,B
Notes: 5

## Slide 10: Μορφοποίηση Εντολής

## Slide 11: Είδη Εντολών
Επεξεργασία Δεδομένων
Αποθήκευση Δεδομένων (κύρια μνήμη)
Μετακίνηση δεδομένων (I/O)
Έλεγχος (Εντολές δοκιμών και διακλάδωσης)
Notes: 6

## Slide 12: Πλήθος Διευθύνσεων (α)
3 Διευθύνσεις
  Τελεστής 1, Τελεστής 2, Αποτέλεσμα
  a = b + c;
  Μπορεί να απαιτείται και τέταρτος – επόμενη εντολή (συνήθως εσωτερικά)
  Εξαιρετικά σπάνιο
  Γενικά δημιουργείται πολύ μεγάλη λέξη
Notes: 7

## Slide 13: Πλήθος Διευθύνσεων (β)
2 διευθύνσεις
  Διττός ο ρόλος μιας διεύθυνσης ως τελεστής και αποτέλεσμα
  a = a + b
  Μειώνεται το μήκος της εντολής
  Αυξάνεται λίγο η περιπλοκότητα υλοποίησης
    Απαιτείται προσωρινός χώρος αποθήκευσης για τη διατήρηση κάποιων αποτελεσμάτων
Notes: 8

## Slide 14: Πλήθος Διευθύνσεων (γ)
1 διεύθυνση
  Εσωτερική 2η διεύθυνση
  Συνήθως ένας καταχωρητής (Συσσωρευτής)
  Κοινή αρχιτεκτονική στους πρώτους επεξεργαστές
Notes: 9

## Slide 15: Πλήθος Διευθύνσεων (δ)
0 (μηδέν) διευθύνσεις
  Όλες οι διευθύνσεις διαχειρίζονται εσωτερικά
  Χρησιμοποιείται ένας σωρός
  π.χ. push a
  push b
  add
  pop c
  c = a + b
Notes: 10

## Slide 16: Επιλογή Πλήθους Διευθύνσεων
Πολλές διευθύνσεις
  Περίπλοκες (αλλά ισχυρές;) εντολές
  Πολλοί καταχωρητές
    Οι πράξεις με χρήση καταχωρητών γίνονται γρήγορα
  Λίγες εντολές ανά πρόγραμμα
Λίγες διευθύνσεις
  Απλές (αλλά ισχυρές?) εντολές
  Πολλές εντολές ανά πρόγραμμα
  Γρήγορη προσκόμιση / εκτέλεση εντολών
Notes: 11

## Slide 17: Σχεδιαστικές αποφάσεις1/2
Σετ λειτουργιών
  Πόσες πράξεις?
  Τι μπορούν να κάνουν?
  Πόσο περίπλοκες είναι?
Τύποι δεδομένων
Μορφοποίηση Εντολής
  Μήκος πεδίου op code
  Πλήθος διευθύνσεων
Notes: 12

## Slide 18: Σχεδιαστικές αποφάσεις2/2
Καταχωρητές
  Πλήθος καταχωρητών στη CPU
  Ποιες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν σε ποιους καταχωρητές;
Διευθυνσιοδότηση (αργότερα…)
RISC vs CISC
Notes: 13

## Slide 19: Τύποι τελεστών
Διευθύνσεις
Αριθμοί
  Ακέραιοι/Κινητής υποδιαστολής
Χαρακτήρες
  ASCII etc.
Λογικά δεδομένα
  Bits ή flags
Notes: 14

## Slide 20: Είδη δεδομένων σε Pentium
8 bit Byte
16 bit word
32 bit double word
64 bit quad word
Η διευθυνσιοδότηση γίνεται σε επίπεδο Byte
Μια 32 bit double word διαβάζεται σε διευθύνσεις που είναι διαιρετές δια του 4
Notes: 15

## Slide 21: Συγκεκριμένοι τύποι δεδομένων
Γενικός – Μια αυθαίρετη ακολουθία bit
Ακέραιος- Δυαδική τιμή με πρόσημο που περιέχεται σε byte, λέξη, ή διπλή λέξη με χρήση συμπληρώματος του 2
Τακτικός – Ακέραιος χωρίς πρόσημο
Unpacked BCD – Ένα ψηφίο ανά Byte
Packed BCD - 2 BCD ψηφία ανά byte
Near Pointer - 32 bit μετατόπιση εντός τμήματος
Bit field
Byte String
Floating Point
Notes: 16

## Slide 22: Τύποι δεδομένων κινητής υποδιαστολής σε Pentium
Notes: 17

## Slide 23: Είδη πράξεων
Μεταφορά δεδομένων
Αριθμητική
Λογική
Μετατροπή
I/O
Έλεγχος συστήματος
Μεταφορά ελέγχου
Notes: 18

## Slide 24: Μεταφορά δεδομένων
Πρέπει να ορίζονται
  Η πηγή
  Ο προορισμός
  Ο πλήθος δεδομένων
Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές εντολές για διαφορετικές μετακινήσεις
  π.χ. IBM 370
Η μια εντολή με χρήση ξεχωριστών διευθύνσεων
  π.χ. VAX
Notes: 19

## Slide 25: Αριθμητική
Add, Subtract, Multiply, Divide
Signed Integer
Floating point ?
Μπορεί να περιλαμβάνει
  Increment (a++)
  Decrement (a--)
  Negate (-a)
Notes: 20

## Slide 26: Λειτουργίες Ολίσθησης και Μετατόπισης

## Slide 27: Λογική
Bitwise operations
AND, OR, NOT
Notes: 21

## Slide 28: Conversion
π.χ. Δυαδικός σε δεκαδικό
Notes: 22

## Slide 29: Input/Output
Μπορεί να είναι εξειδικευμένες εντολές
Μπορεί να πραγματοποιείται μέσω εντολών μεταφοράς δεδομένων (με χαρτογράφηση μνήμης)
Μπορεί να υλοποιείται με ξεχωριστό ελεγκτή (DMA)
Notes: 23

## Slide 30: Ελέγχου συστήματος
Προνομιακές εντολές
Η CPU έχει τεθεί σε συγκεκριμένη κατάσταση
  Ring 0 on 80386+
  Kernel mode
Για χρήση από το λειτουργικό σύστημα
Notes: 24

## Slide 31: Μεταφορά Ελέγχου
Διακλάδωση
  π.χ. Διακλάδωση σε x αν το αποτέλεσμα είναι 0
Υπερπήδηση
  π.χ. increment and skip if zero
  ISZ Register1
  Branch xxxx
  ADD A
Κλήση υπορουτίνας
  π.χ. κλήση διακοπής
Notes: 25

## Slide 32: Εντολή Διακλάδωσης

## Slide 33: Εμφωλευμένες Διαδικασίες

## Slide 34: Χρήση Σωρών

## Slide 35: Εξάσκηση
Σετ εντολών για Pentium και PowerPC
Αρχικά από βιβλίο
Στη συνέχεια από web sites

## Slide 36: Η διάταξη των Byte
Με ποια σειρά διαβάζουμε αριθμούς που περιγράφονται από περισσότερα του ενός bytes;
π.χ. (Οι αριθμοί δίνονται σε hex για ευκολότερη ανάγνωση)
12345678 can be stored in 4x8bit locations as follows
Notes: 27

## Slide 37: Η διάταξη των Byte(παράδειγμα)
Address Value (1) Value(2)
184 12 78
185 34 56
186 56 34
186 78 12
Προς ποια κατεύθυνση διαβάζουμε?
Notes: 28

## Slide 38: Ονόματα για την διάταξη των bytes στη μνήμη
Το πρόβλημα καλείται “Endian”
Το πρώτο σύστημα έχει το πιο σημαντικό ψηφίο στην μικρότερη διεύθυνση
Καλείται “big-endian”
Το δεύτερο σύστημα έχει το πιο σημαντικό ψηφίο στην μεγαλύτερη διεύθυνση
Καλείται “little-endian”
Notes: 29

## Slide 39: Παράδειγμα για C Data Structure

## Slide 40: Άλλη άποψη της μνήμης

## Slide 41: Standard…Ποιο Standard?
Pentium (80x86), VAX είναι little-endian
IBM 370, Moterola 680x0 (Mac), και οι περισσότεροι RISC είναι big-endian
Το Internet είναι big-endian
  Το να γράφεις προγράμματα για διαδίκτυο είναι λίγο περίεργο!
  Το WinSock παρέχει τις συναρτήσεις htoi and itoh (Host to Internet & Internet to Host) για μετατροπή
Notes: 30

## Slide 42: Βιβλιογραφία
William Stallings. (2011). Αρχιτεκτονική & Οργάνωση Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Δημοσθένης Ε. Μπολανάκης. (2011). Αρχιτεκτονική Μικροϋπολογιστών: αρχές προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου και εφαρμογές με το μικροελεγκτή M68HC908GP32, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.
Tanenbaum Andrew S. (1995). Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών μια δομημένη προσέγγιση Συγγραφέας Tanenbaum Andrew S. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Luce T. (1991). Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Gilmore. (1999). Μικροεπεξεργαστές θεωρία και εφαρμογές. Εκδόσεις Τζιόλα.
Predko M. (2000). Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC, Εκδόσεις Τζιόλα.
Μπεκάκος Μ.Π. (1994). Αρχιτεκτονική υπολογιστών & τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας, Εκδόσεις Σταμούλης.

## Slide 43: Σημείωμα Αναφοράς
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Φώτης Βαρζιώτης.
Αρχιτεκτονική υπολογιστών.
Έκδοση: 1.0 Άρτα, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/COMP115/

## Slide 44: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
[1]
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 45
Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Ευάγγελος Καρβούνης
Άρτα, 2015

## Slide 46: Τέλος Ενότητας
Ομάδες Εντολών: Ιδιότητες και Λειτουργίες