## Slide 1: Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 10 : Ομάδες εντολών: Τρόποι Διευθυνσιοδότησης και Μορφοποιήσεις
Φώτης Βαρζιώτης
Ελληνική Δημοκρατία
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

## Slide 2
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 10 : Ομάδες Εντολών: Τρόποι Διευθυνσιοδότησης και Μορφοποιήσεις
Φώτης Βαρζιώτης
Καθηγητής Εφαρμογών
Άρτα, 2015
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 4: Χρηματοδότηση
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

## Slide 5: Διευθυνσιοδότηση
Άμεση
Απευθείας
Έμμεση
Καταχωρητή
Έμμεση καταχωρητή
Μετατόπισης(με δείκτη)
Σωρός
Notes: 2

## Slide 6: Άμεση Διευθυνσιοδότηση
Ο τελεστής είναι μέρος της εντολής
Τελεστής= Πεδίο Διεύθυνσης
π.χ. ADD 5
  Add 5 στα περιεχόμενα ενός συσσωρευτή
  Το 5 είναι τελεστής
Δεν υπάρχει αναφορά στη μνήμη για μεταφορά δεδομένων
Γρήγορος τρόπος
Περιορισμένου εύρους
Notes: 3

## Slide 7: Διάγραμμα Άμεσης Διευθυνσιοδότησης
Operand
Opcode
Instruction
Notes: 4

## Slide 8: Απευθείας Διευθυνσιοδότηση
Το πεδίο διεύθυνσης περιέχει τη διεύθυνση του τελεστή
Ενεργός Διεύθυνση (ΕΔ) = πεδίο διεύθυνσης (A)
π.χ. ADD A
  Add contents of cell A to accumulator
  Look in memory at address A for operand
Απλή αναφορά στη μνήμη για πρόσβαση στα δεδομένα
Δεν απαιτούνται περαιτέρω υπολογισμοί για τον καθορισμό της ενεργούς διεύθυνσης
Περιορισμένος χώρος διευθύνσεων
Notes: 5

## Slide 9: Διάγραμμα Απευθείας Διευθυνσιοδότησης
Address A
Opcode
Instruction
Memory
Operand
Notes: 6

## Slide 10: Έμμεση Διευθυνσιοδότηση1/2
Το κελί μνήμης που «δείχνει» το πεδίο διεύθυνσης περιέχει την διεύθυνση του τελεστή
EA = (A)
  Κοίτα στην A, βρες την διεύθυνση (A) και ψάξε εκεί για τον τελεστή
π.χ. ADD (A)
  Πρόσθεσε τα περιεχόμενα του κελιού που «δείχνει» το περιεχόμενο της θέσης Α στον συσσωρευτή
Notes: 7

## Slide 11: Έμμεση Διευθυνσιοδότηση2/2
Επιτρέπει μεγάλο χώρο διευθύνσεων
2n όπου n = το μήκος λέξης
Μπορεί να είναι εμφωλευμένο, πολυεπίπεδο, σε μορφή καταρράκτη
  π.χ. EA = (((A)))
Απαιτεί πολλαπλή πρόσβαση στη μνήμη για εύρεση τελεστή
Άρα πιο αργή από τις υπόλοιπες
Notes: 8

## Slide 12: Διάγραμμα Έμμεσης Διευθυνσιοδότησης
Address A
Opcode
Instruction
Memory
Operand
Pointer to operand
Notes: 9

## Slide 13: Διευθυνσιοδότηση Καταχωρητή(1)
Ο τελεστής κρατείται σε καταχωρητή το όνομα του οποίου βρίσκεται στο πεδίο διεύθυνσης
EA = R
Περιορισμένος αριθμός καταχωρητών
Απαιτείται πολύ μικρό πεδίο διεύθυνσης
  Μικρότερες εντολές
  Γρήγορη προσκόμιση εντολών
Notes: 10

## Slide 14: Διευθυνσιοδότηση Καταχωρητή(2)
Δεν γίνεται πρόσβαση στη μνήμη
Πολύ γρήγορη εκτέλεση
Πολύ περιορισμένος χώρος διευθύνσεων
Πολλαπλοί καταχωρητές μπορεί να αυξήσουν την απόδοση
  Απαιτεί καλό προγραμματισμό assembly ή μεταγλωτιστή
Notes: 11

## Slide 15: Διάγραμμα Διευθυνσιοδότησης Καταχωρητή
Register Address R
Opcode
Instruction
Registers
Operand
Notes: 12

## Slide 16: Έμμεση Διευθυνσιοδότηση Καταχωρητή
EA = (R)
Ο τελεστής βρίσκεται στο κελί μνήμης που δείχνει το περιεχόμενο του καταχωρητή R
Μεγάλος χώρος διευθύνσεων (2n)
Μια λιγότερη πρόσβαση στη μνήμη από της απευθείας διευθυνσιοδότηση
Notes: 13

## Slide 17: Διάγραμμα Έμμεσης Διευθυνσιοδότησης Καταχωρητή
Register Address R
Opcode
Instruction
Memory
Operand
Pointer to Operand
Registers
Notes: 14

## Slide 18: Διευθυνσιοδότηση Μετατόπισης
EA = A + (R)
Το πεδίο διεύθυνσης περιέχει δύο τιμές
  A = τιμή βάσης
  R = καταχωρητής που περιέχει την μετατόπιση displacement
  Ή αντίστροφα
Notes: 15

## Slide 19: Διάγραμμα Διευθυνσιοδότησης Μετατόπισης
Register R
Opcode
Instruction
Memory
Operand
Pointer to Operand
Registers
Address A
+
Notes: 16

## Slide 20: Σχετική Διευθυνσιοδότηση
Έκδοση της Διευθυνσιοδότησης Μετατόπισης
R = Program counter, PC
EA = A + (PC)
i.e. Πάρε τον τελεστή από τα A κελιά από την «τωρινή» θέση που δείχνει ο απαριθμητής προγράμματος
Δες τοπικότητα αναφοράς & χρήση cache
Notes: 17

## Slide 21: Διευθυνσιοδότηση καταχωρητή βάσης
Το A περιέχει την μετατόπιση
Το R περιέχει δείκτη σε μια διεύθυνση βάσης
Το R μπορεί να είναι εξωτερικό ή εσωτερικό
π.χ. καταχωρητής βάσης κατάτμησης στον 80x86
Notes: 18

## Slide 22: Διευθυνσιοδότηση με Δεικτοδότηση
A = Βάση
R = Μετατόπιση
EA = A + R
Καλή για πρόσβαση σε πίνακες
  EA = A + R
  R++
Notes: 19

## Slide 23: Συνδυασμοί
Μεταδεικτοδότηση
EA = (A) + (R)
Προδεικτοδότηση
EA = (A+(R))
Notes: 20

## Slide 24: Διευθυνσιοδότηση Σωρού
Ο τελεστής βρίσκεται πάντα (εσωτερική αναφορά) στην κορυφή του σωρού
π.χ.
  ADD: ανασύρει και προσθέτει τα δύο πρώτα αντικείμενα του σωρού
Notes: 21

## Slide 25: Τρόποι διευθυνσιοδότησης στον Pentium
Εικονικές ή ενεργές διευθύνσεις αναπαριστούν την μετατόπιση σε ένα τμήμα
  Η εναρκτήρια διεύθυνση συν την μετατόπιση παρέχουν μια γραμμική διεύθυνση
  Η παραπάνω υφίσταται μετάφραση σελίδας αν η σελιδοποίηση είναι ενεργοποιημένη
Υπάρχουν 12 διαθέσιμοι τρόποι διευθυνσιοδότησης
  Άμεσος
  Καταχωρητή τελεστή
  Μετατόπισης
  Βάσης
  Βάσης με μετατόπιση
  Κλιμακούμενου δείκτη με μετατόπιση
  Βάσης με δείκτη και μετατόπιση
  Σχετική κτλ

## Slide 26: Υπολογισμός τρόπου διευθυνσιοδότησης στον Pentium

## Slide 27: Μορφοποίηση εντολών
Η διάταξη των bits σε μια εντολή
Περιλαμβάνει opcode
Περιλαμβάνει (εσωτερικά ή εξωτερικά) τελεστή(ες)
Συνήθως υπάρχουν ομάδες εντολών με περισσότερες από μια μορφοποιήσεις εντολών

## Slide 28: Μήκος εντολής
Επηρεάζεται και επηρεάζει:
  Το μέγεθος της μνήμης
  Την οργάνωση της μνήμης
  Τη δομή του διαύλου
  Την περιπλοκότητα της CPU
  Την ταχύτητα της CPU
Trade off μεταξύ ενός ισχυρού ρεπερτορίου εντολών και εξοικονόμησης χώρου

## Slide 29: Κατανομή των Bits
Αριθμός τρόπων διευθυνσιοδότησης
Αριθμός τελεστών
Καταχωρητής vs μνήμης
Αριθμός ομάδων καταχωρητών
Εύρος διευθύνσεων
Διευθυνσιοδοτούμενη μονάδα

## Slide 30: Μορφοποίηση εντολών PDP-8

## Slide 31: Μορφοποίηση εντολών PDP-10

## Slide 32: Μορφοποίηση εντολών PDP-11

## Slide 33: VAX Instruction Examples

## Slide 34: Μορφοποίηση εντολών Pentium

## Slide 35: PowerPC Instruction Formats

## Slide 36: Βιβλιογραφία
William Stallings. (2011). Αρχιτεκτονική & Οργάνωση Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Δημοσθένης Ε. Μπολανάκης. (2011). Αρχιτεκτονική Μικροϋπολογιστών: αρχές προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου και εφαρμογές με το μικροελεγκτή M68HC908GP32, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.
Tanenbaum Andrew S. (1995). Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών μια δομημένη προσέγγιση Συγγραφέας Tanenbaum Andrew S. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Luce T. (1991). Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Gilmore. (1999). Μικροεπεξεργαστές θεωρία και εφαρμογές. Εκδόσεις Τζιόλα.
Predko M. (2000). Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC, Εκδόσεις Τζιόλα.
Μπεκάκος Μ.Π. (1994). Αρχιτεκτονική υπολογιστών & τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας, Εκδόσεις Σταμούλης.

## Slide 37: Σημείωμα Αναφοράς
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Φώτης Βαρζιώτης.
Αρχιτεκτονική υπολογιστών.
Έκδοση: 1.0 Άρτα, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/COMP115/

## Slide 38: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
[1]
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 39
Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Ευάγγελος Καρβούνης
Άρτα, 2015

## Slide 40: Τέλος Ενότητας
Ομάδες Εντολών: Τρόποι Διευθυνσιοδότησης και Μορφοποιήσεις