## Slide 1: Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 11 : Δομή και Λειτουργία της CPU1/2
Φώτης Βαρζιώτης
Ελληνική Δημοκρατία
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

## Slide 2
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε
Αρχιτεκτονική υπολογιστών
Ενότητα 11 : Δομή και Λειτουργία της CPU1/2
Φώτης Βαρζιώτης
Καθηγητής Εφαρμογών
Άρτα, 2015
Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

## Slide 3: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 4: Χρηματοδότηση
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

## Slide 5: Οργάνωση της CPU
Η CPU πρέπει:
  Να προσκομίζει εντολές
  Να αποκωδικοποιεί εντολές
  Να προσκομίζει δεδομένα
  Να επεξεργάζεται δεδομένα
  Να εγγράφει δεδομένα
Notes: 22

## Slide 6: Η CPU με τον δίαυλο του συστήματος

## Slide 7: Η εσωτερική δομή της CPU

## Slide 8: Καταχωρητές
Η CPU πρέπει να διαθέτει κάποιο χώρο εργασίας (Προσωρινή αποθήκευση)
Καλούνται Καταχωρητές
Ο αριθμός και η λειτουργικότητά τους ποικίλουν με βάση τον σχεδιασμό του επεξεργαστή
Τα παραπάνω αποτελούν μια από τις σημαντικότερες σχεδιαστικές αποφάσεις
Βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας της μνήμης
Notes: 23

## Slide 9: Καταχωρητές ορατοί στους χρήστες
Γενικής χρήσης
Δεδομένων
Διευθύνσεων
Κωδικών συνθηκών
Notes: 24

## Slide 10: Καταχωρητές γενικής χρήσης1/2
Μπορεί πραγματικά να είναι γενικού σκοπού
Μπορεί να είναι περιορισμένης χρήσης
Μπορεί να χρησιμοποιούνται για δεδομένα ή διευθύνσεις
Δεδομένα
  Συσσωρευτής
Διευθυνσιοδότηση
  Τμήμα
Notes: 25

## Slide 11: Καταχωρητές γενικής χρήσης2/2
Εάν σχεδιαστούν ως γενικής χρήσης
  Αυξάνουν την ευελιξία του συστήματος και τις επιλογές του προγραμματιστή
  Αυξάνεται το μέγεθος της εντολής και η περιπλοκότητα του συστήματος
Ένα σχεδιαστούν με εξειδίκευση χρήσης
  Μικρότερου μεγέθους (γρηγορότερες) εντολές
  Μικρότερη ευελιξία
Notes: 26

## Slide 12: Πόσοι καταχωρητές γενικής χρήσης?
Μεταξύ 8 - 32
Λιγότεροι = Περισσότερες αναφορές στη μνήμη
Οι περισσότεροι δεν μειώνουν τις αναφορές στη μνήμη και καταλαμβάνουν χώρο στον επεξεργαστή
Notes: 27

## Slide 13: Τι μεγέθους?
Αρκετά μεγάλοι για να καταχωρούνται πλήρες διευθύνσεις
Αρκετά μεγάλοι για να καταχωρούνται πλήρες λέξεις
Πιθανώς συχνά να συνδυάζουμε δύο καταχωρητές δεδομένων
  C programming
  double int a;
  long int a;
Notes: 28

## Slide 14: Καταχωρητές κωδικών συνθηκών
Σύνολα ανεξάρτητων bits
  π.χ. Το αποτέλεσμα της τελευταίας πράξης ήταν 0
Μπορεί να διαβάζονται (εσωτερικά) από προγράμματα
  π.χ. Jump if zero
Συνήθως δεν μπορούν να «τεθούν» από προγράμματα
Notes: 29

## Slide 15: Καταχωρητές ελέγχου και κατάστασης
Απαριθμητής προγράμματος
Καταχωρητής αποκωδικοποίησης εντολής
Καταχωρητής διευθύνσεων μνήμης
Καταχωρητής προσωρινής μνήμης
Notes: 30

## Slide 16: Καταχωρητής «Λέξη κατάστασης προγράμματος»
Ένα σύνολο από bits
Περιλαμβάνει κώδικες συνθηκών
Πρόσημο
Μηδέν
Κρατούμενο
Ίσον
Υπερχείλιση
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση διακοπής
Εποπτεία
Notes: 31

## Slide 17: Κατάσταση εποπτείας
Intel ring zero
Kernel mode
Επιτρέπει την εκτέλεση προνομιούχων εντολών
Χρησιμοποιούνται από το λειτουργικό σύστημα
Δεν είναι διαθέσιμες στον προγραμματιστή
Notes: 32

## Slide 18: Άλλοι Καταχωρητές
Μπορεί να υπάρχουν καταχωρητές που «δείχνουν» σε:
  Επεξεργασία τμημάτων ελέγχου (δες O/S)
  Διανύσματα διακοπών (δες O/S)
Ο σχεδιασμός της CPU και του λειτουργικού συστήματος είναι στενά συνδεδεμένοι
Notes: 33

## Slide 19: Παραδείγματα οργάνωσης καταχωρητών

## Slide 20: Έμμεσος κύκλος
Μπορεί να απαιτεί πρόσβαση στη μνήμη για την προσκόμιση τελεστών
Η Έμμεση διευθυνσιοδότηση απαιτεί περισσότερες αναφορές στη μνήμη
Μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας πρόσθετος υπό-κύκλος εντολής

## Slide 21: Κύκλος εντολής με έμμεσο υποκύκλο

## Slide 22: Διάγραμμα κατάστασης κύκλου εντολής

## Slide 23: Ροή δεδομένων (Προσκόμιση εντολής)
Εξαρτάται από τον σχεδιασμό της CPU
Προσκόμιση
  Ο PC περιέχει την διεύθυνση της επόμενης εντολής
  Η διεύθυνση καταχωρείται στον MAR
  Στη συνέχεια τοποθετείται στις γραμμές διευθύνσεων του διαύλου
  Η μονάδα ελέγχου αιτείται την ανάγνωση της θέσης μνήμης
  Το αποτέλεσμα τοποθετείται στις γραμμές δεδομένων του διαύλου, αντιγράφεται στον MBR, μετά στον IR
  Στο μεταξύ ο PC αυξάνεται κατά 1

## Slide 24: Ροή δεδομένων (Προσκόμιση δεδομένων)
Ο IR εξετάζεται
Αν υπάρχει έμμεση διευθυνσιοδότηση, εκτελείται έμμεσος κύκλος
  Τα δεξιότερα N bits του MBR μεταφέρονται στον MAR
  Η μονάδα ελέγχου αιτείται την ανάγνωση της θέσης μνήμης
  Το αποτέλεσμα (η διεύθυνση του τελεστή) μεταφέρεται στον MBR

## Slide 25: Ροή δεδομένων (Διάγραμμα Προσκόμισης)

## Slide 26: Ροή δεδομένων (Διάγραμμα με έμμεσο κύκλο)

## Slide 27: Ροή δεδομένων (Εκτέλεση)
Μπορεί να πάρει πολλές μορφές
Εξαρτάται από την εντολή που εκτελείται
Μπορεί να περιλαμβάνει
  Ανάγνωση / εγγραφή μνήμης
  Λειτουργία I/O
  Λειτουργίες μεταφορά σε καταχωρητές
  ALU Λειτουργίες

## Slide 28: Ροή δεδομένων (Διακοπή)
Απλός, Προβλέψιμος
Η τρέχουσα τιμή του PC αποθηκεύεται για επανάκτηση μετά την διακοπή
Τα περιεχόμενα του PC αντιγράφονται στον MBR
Μια ειδική θέση της μνήμης (π.χ. Δείκτης σωρού) φορτώνεται στον MAR
Το περιεχόμενο του MBR εγγράφεται στη μνήμη
Ο PC φορτώνεται με την διεύθυνση της υπορουτίνας χειρισμού διακοπής
Η επόμενη εντολή (Η πρώτη της υπορουτίνας διακοπής ) μπορεί να προσκομιστεί

## Slide 29: Ροή δεδομένων (Διάγραμμα διακοπής)

## Slide 30: Προ – προσαγωγή εντολής
Προσκόμιση με αναφορά στην κύρια μνήμη
Η εκτέλεση της εντολής συνήθως δεν περιλαμβάνει αναφορές στην κύρια μνήμη
Είναι δυνατόν να προσκομιστεί η επόμενη εντολή στη διάρκεια της εκτέλεσης της τρέχουσας εντολής
Καλείται προ – προσαγωγή εντολής
Notes: 36

## Slide 31: Βελτίωση στην απόδοση
Η απόδοση βελτιώνεται αλλά δεν διπλασιάζεται:
  Η προσκόμιση διαρκεί συνήθως λιγότερο από την εκτέλεση της εντολής
    Προ – προσαγωγή περισσότερων της μιας εντολής;
  Κάθε υπερπήδηση ή διακλάδωση σημαίνει ότι οι παραπάνω εντολές δεν είναι αυτές που απαιτούνται
Πρέπει να προσθέσουμε περισσότερα στάδια στην εντολή για να βελτιώσουμε την απόδοση
Notes: 37

## Slide 32: Βιβλιογραφία
William Stallings. (2011). Αρχιτεκτονική & Οργάνωση Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Δημοσθένης Ε. Μπολανάκης. (2011). Αρχιτεκτονική Μικροϋπολογιστών: αρχές προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου και εφαρμογές με το μικροελεγκτή M68HC908GP32, Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία.
Tanenbaum Andrew S. (1995). Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών μια δομημένη προσέγγιση Συγγραφέας Tanenbaum Andrew S. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Luce T. (1991). Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών. Εκδόσεις Τζιόλα.
Gilmore. (1999). Μικροεπεξεργαστές θεωρία και εφαρμογές. Εκδόσεις Τζιόλα.
Predko M. (2000). Προγραμματίζοντας τον Μικροελεγκτή PIC, Εκδόσεις Τζιόλα.
Μπεκάκος Μ.Π. (1994). Αρχιτεκτονική υπολογιστών & τεχνολογία παράλληλης επεξεργασίας, Εκδόσεις Σταμούλης.

## Slide 33: Σημείωμα Αναφοράς
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ, Ενότητα 0, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου
Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Φώτης Βαρζιώτης.
Αρχιτεκτονική υπολογιστών.
Έκδοση: 1.0 Άρτα, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/COMP115/

## Slide 34: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
[1]
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 35
Τέλος Ενότητας
Επεξεργασία: Ευάγγελος Καρβούνης
Άρτα, 2015

## Slide 36: Τέλος Ενότητας
Δομή και Λειτουργία της CPU1/2